## 厦门大学嘉庚学院设备询价函

采购项目：实验室服务器及机柜、会议室多媒体设备

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：李老师0596-6288725          叶老师 0596—6288725

邮箱liyang@xujc.com            wnye@xujc.com

传真：0596—6288224

- 采购清单：共计2个合同包，详见附件。

二、报价注意事项：

## 本次报价为现场报价。报价单位将其报价资料装入档案袋密封，报价资料每页都盖公章（或者总的盖骑缝章），档案袋密封处加盖公章。请于2018年7月3日16：00派代表亲赴厦门大学嘉庚学院主3#903办公室进行现场报价，迟到报价作废。

## 本次报价内容必须为电脑打印，手填内容无效作废（落款签字处须为手写签字）。

## 报价金额包括开票含税价、运费（送货上门）、安装、调试、保修等一切费用。

## 报价资料中必须包含所报设备的品牌、型号规格、技术参数等详细信息。并对到货时间、安装、调试及售后服务等进行详细承诺说明。到货时所有货物必须为全新原装正品，合同包一服务器的中标单位必须提供原厂家的授权文件，甲方收到货物后将进行逐项检查核对。

## 报价资料中必须包含报价一览表、所报产品的详细清单、技术参数偏离表、产品彩图、售后服务承诺书、法定代表人对报价代表的授权书等相关详细资料，以便我校进行审核。

## 报价金额以大写金额作为最终标准。

## 我校根据所报产品质量、品牌、规格、型号、技术参数、售后服务、价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的供货单位。

## 付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。验收合格后20个工作日内支付总价的95%，余5%作为售后服务保证金，待保修期满，若设备无在修状态且乙方保修期内无违约行为，凭用户验收报告一次性支付5%金额，否则予以扣留。

## 本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2018年6月29日

附件：

采购项目共计2个合同包，基本要求和数量如下：

合同包一：英语系服务器及机柜

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 1台 | 1.规格：19英寸工业标准2U机架式服务器 2.处理器：实配2颗Intel XeonE5（2.1GHz主频 8核）处理器 3.内存：32GB DDR4-1600内存，≥24条扩展插槽，≥768GB内存扩展 4.硬盘：5*600GB 10K 热插拔2.5寸SAS硬盘,最大支持8个2.5寸，可支持9块3.5寸+8块2.5寸混插硬盘扩展或12块3.5寸+2块2.5寸混插硬盘扩展，支持PCIe SSD硬盘 5.RAID功能：SAS/SATA 6Gb/s 无缓存RAID卡（不占用PCI-E插槽）, 支持0,1,5,10等RAID级别； 6.网卡：≥4个Intel千兆网卡（不占用PCI-E插槽），支持iSCSI连接，支持虚拟化技术 7.配件：DVD-RW光驱，USB键盘鼠标，机架安装导轨 8.电源：电源输出功率≥550W 铂金电源，1+1冗余电源 9.冷却系统：支持6个冗余热插拔系统风扇 10.I/O扩展：扩展槽≥8个PCI-E 3.0插槽，支持2个GPU扩展 11.虚拟化支持：可选支持内置1+1冗余SD卡RAID1模式，可选支持后置2个SSD硬盘RAID1模式 12.服务器管理：独立1Gb/s管理网卡，B/S架构，支持管理本地和远程的服务器，实现服务器故障报警、批量的系统资源管理以及系统性能监控等功能；高级功能：支持实现远程的iKVM管理和光驱、软驱的重定向 13.原厂商5年保修。 |
| 2 | 机柜 | 1个 | 类型：网络服务器机柜 容量≥42U 标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准 门及门锁：带网孔的门 材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 SPCC优质冷轧钢板 附加功能：静载达800KG.深度600,800,1000,1200前面两侧加装带盖走线槽(专利)槽盖可快速拆装,方便安装和维护.内部最大宽度空间可达740mm可选择加宽载重板,放置大尺寸非机架式,可以将19"扩展成23"25"27"安装 高度≥2055mm 宽度≥600mm 深度≥1000mm |

合同包二：体育教学部会议室多媒体设备

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔记本电脑 | 1台 | 处理器：酷睿七代i5处理器(主频≥2.5GHz, 四核，缓存≥6M) 硬盘：≥480G SSD 内存：≥8G（8G*1） DDR4 2400MHz，内存插槽≥2个 显示器：≥14寸液晶宽屏，分辨率不低于1920*1080，IPS全高清屏幕 端口：≥1个HDMI接口，≥1个Type-c接口，≥3个USB（至少2个USB3.0），≥1个RJ45 , ≥1个读卡器接口，耳机、麦克风二合一接口，≥1个VGA接口，如无VGA接口，需提供HDMI转VGA正品转接线。 显卡：集成； 声卡：集成； 扬声器：内置 麦克风：内置 有线网卡：千兆以太网卡； 无线网卡：支持802.11ac无线协议； 光驱：内置DVD刻录机或外置超薄DVD刻录机（如外置投标时标注具体型号及提供样品） 配套及保修： 配套原装电脑背包,原装鼠标。 保修：整机所有配件3至5年官方原厂（即官网上查询保修期为3至5年，提供盖公章的原厂保修纸质证明函）。 |
| 2 | 网络中控 | 1套 | 品牌：得实 面板设计:控制面板与中控主机分开。 控制面板: 1）台式机、笔记本、视听设备、展台4键节目源；话筒、线路音量大小控制；电动幕、投影机控制、IP对讲呼叫按钮。具备“上课”和“下课”键，分别实现一键系统启动和系统关闭。 2）具有无卡操作的四位二级应急密码键开启功能，供管理员应急处理； 3）面板按键功能可自定义，控制面板简洁，实用，易用。 4）面板集成校园卡插卡器。 授权方式:两种授权方式：①本地插卡授权，②远程网络授权。 接口: VGA输入≥3路（电脑、笔记本、展台），输出≥2路；HDMI信号输入≥3路, HDMI信号输出≥2路； 音频输入≥3路，输出≥1路； 视频输入≥2路，输出≥1路； MIC输入≥1路； 100M网络端口输出≥3路（ip电话、电脑、笔记本） 电源管理：计算机、功放、投影机、幕布控制、影碟机及录像机，1路备用； 具有RS232/IR等通讯或控制接口控制投影机及其他外设。 网络功能:内置TCP/IP网络模块，通过网络能开关计算机，投影机，升降布幕等及状态查询。中控在跨网段进行工作时，可以实现其全部功能。 设备检测:可以检测讲台中各种设备（计算机、投影机、功放等）的运行状态，能检测投影机灯泡使用时间； VGA接口具有防盗报警功能，当VGA线脱落、剪断时向总控室报警。 读卡功能:读卡器需支持现行厦门大学校园一卡通，且无需在卡上写入任何新信息。采用射频刷卡方式，授权使用面板，允许使用设备；中控内置读卡器接口。 语音对讲：使用与中控分离的IP电话或语音对讲设备，在中控断电保持畅通。 电源时序控制器：一路总电源输入，四路及以上电源输出（接口为三孔国标标准接口），可由中控控制，按预定顺序控制外围设备的开关，避免电涌现象发生，设备在无法远程控制时，可人工控制开启时序器设备。 可维护性：因故障更换讲台内设备后，中控系统能快捷简单地恢复对新设备的控制。 其他特性：中控设备低功耗，能在7×24小时不断电的情况下稳定运行；具备冗余性、可扩展性。 其他：投标者需提供中控、插卡器、面板等全套样品，甲方将提供场所现场开机联机检测（样品主要用于考察产品使用元器件及制造工艺），提供加盖原厂公章的产品彩页；中控面板设计可根据用户要求做局部修改（如喷印甲方单位logo、名称等），但不增加费用，另含4口交换一个。 保修：≥5年，保修期内免费上门服务及更换配件，保修期外仅收取硬件维修更换费用，软件终身免费升级。 |
| 4 | 投影机 | 1台 | 品牌:爱普生 投影技术：3LCD 显示芯片：3×0.76英寸芯片 亮度：≥3800流明 对比度：15000:1 标准分辨率：WXGA（1280*800） 投射比： 1.26-2.3：1 屏幕比例：16:10 梯形校正：水平：-30-30度、垂直：-30-30度 输入接口：1×视频输入：D-sub 15针；1×视频输入：5-BNC；1×HDMI；1×分量视频:5-BNC 控制接口：1×RS-232C：D-sub 9针 其它：投影开关控制头需采用 DB9 232/485 免焊接头 保修期：产品整机≥3年 |
| 5 | 幕布 | 1幅 | 电动幕 100英寸/白塑/16:10或16:9（宽屏） 幕布类型：电动幕 幕布材质：白塑 幕布基材：硬幕 打开方式：电动方式 对角线： 100英寸 幕布比例：16:9或16:10 增益：≥1倍 保修期：产品整机≥3年 |
| 6 | 功放 | 1台 | 额定功率：2×200W/8Ω 频率响应： 20Hz~20KHz （+1 ~ -3dB） 信噪比：≥80dB 失真度：≤0.05% 有线话筒输入≥4路(各路音量能单独调节)，含48V有线话筒幻象电源供电 无线话筒输入≥2路 音频输入≥4路 输 出 阻 抗：4欧~16欧 放大器保护：过载保护、短路保护、过温保护 带3C认证 保修期≥3年 备注：需配与电脑等外设连接相关音频线，推荐品牌HTDZ-BL-P400 |
| 7 | 音箱 | 2台 | 特点：外型美观，品质优、安装方便、可靠性高，语言清晰。 额定功率：40—80W。 额定阻抗：8Ω。 频率范围：70Hz—18KHz。 灵 敏 度：90dB±3dB。 重 量：≥4.5Kg。 尺寸（宽×高×深）：410×250×180mm。 保修期≥3年。 |
| 8 | 鹅颈有线话筒 | 4支 | 传感类型：电容 拾音模式：心形 频率响应：50Hz至16KHz 输出阻抗：100Ω±30% 接口：三脚针专业音频（XLR），公插头 灵敏度（dBv/Pa）:-30 dBv/Pa 使用电压：12-52V幻象电源 需带相应接口音频线长4米 保修期≥3年 |
| 9 | 布线安装 | 1套 | 1.投影机位置：1根HDMI高清线、2根超5类网线、1根电源线（电源需做5孔插座）至中控机柜位置。投影位置距离幕布4米处取点。 2.幕布位置： 1根电源线至中控机柜位置，幕布处预留长度3米隐藏式木盒，考虑到室内吊顶高度，建议采用100英寸宽屏幕布，另考虑会议桌各个位置视角效果，建议幕布对着会议桌靠墙正装。 3.中控机柜：至少2根校园网进线、1根电源线，机柜和幕布同侧靠边放置。 4.音箱位置：2根音频线到中控机柜位置，采用秋叶原≥200C音频线，安装位置根据现场扩音效果安装。 5.会议桌位置：4根话筒音频线、1根电脑音频线、1根HDMI高清线至机柜中位置、2根网线拉至机柜中控位置，前后安装5孔电源插座面板，全部线路需在会议桌中间下方安装面板及相关接头面板，方便拨插。 以上各设备位置装修施工时，布管已由装修公司预留管道。多媒体设备的供货公司不需再进行布管，只需进行布线及设备安装。 备注：如改造安装过程中，对以上位置不明，必须与我校教育技术服务中心联系，现场共同确认。 |