厦门大学嘉庚学院主3#露台护栏更新工程施工方案

【编制说明】：经我部人员现场勘测，拟定此方案。

【地点】：主3#五（图书馆）、六、九、十、十一、十二层。

【施工要求】：

- 所有原露台护栏拆除并清运出校；

- 所有原露台护栏原样更新为钢制镀锌烤漆护栏（栏杆造型、尺寸及材料等要求详见图纸）；

- 钢材需采用国标热镀锌钢材。

- 主横杆和主立杆与建筑连接：采用化学螺栓连接。

- 所有焊点必须满焊，且不得有夹渣虚焊等。

- 注意保护主3#公共环境卫生整洁，未经我部人员允许严禁有大噪音施工，施工时严禁抽烟，严禁工人带小孩上班；

- 外墙：外墙涂料修补，含原有栏杆洞砂浆填补，外墙原粉刷层全部铲掉（墙壁起皮、发霉等），有裂缝的先切割后用嵌缝剂处理，再整体批外墙腻子一遍，打磨平整，外墙乳胶漆刷两遍；

- 施工完毕卫生清理，土头垃圾清运离校；

- 保修期贰年；

- 高空作业不允许夜间施工；

- 乳胶漆参考品牌为：立邦、海峡、多乐士、华润；

- 调和漆参考品牌为：龙江、豪迪；

- 镀锌钢管参考品牌为：辉源、华岐。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2018年11月