附件1：

品牌：绿通牌

生产厂家：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

| 车型：LT-S11.C | 料号： | 规格：72v7.5KW交流 |
| --- | --- | --- |
| 电器系统 | 电控 | 丰田电控/交流ToYoTa 80L330A—330A |
|  | 电池 | 免维护电池 6V-170AH*12只（5小时率） 电池品牌： |
|  | 电动机 | 交流异步电机 72V/7.5KW 品牌： |
|  | 充电机 | 电脑智能化充电机 72V/30A |
| 充电时间 | 小于12小时（放电率为80%） |
| 车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 汽车工程料注塑成型 |
|  | 座椅 | 皮革面料 | 地板 | 铝花纹防滑地板 |
|  | 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能+电动助力转向 |
|  | DC、灯光及信号 | 72V/12V-400W 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车喇叭声音为“滴滴”声。 |
|  | 车身 | 前罩、座桶、驾驶框采用汽车专用ＰＰ料注塑成型 |
|  | 仪表台 | 塑胶成型仪表台，电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关雾灯开关、速度表、电量表 |
|  | 制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车+电动真空助力刹车系统 |
|  | 前桥及悬挂 | 独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震 |
|  | 后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比16:1弹簧钢板+筒式液压减震。 |
|  | 轮胎直径 | 165/70 R13真空轮胎（直径560mm） ；13寸铁钢圈 |
| 技术参数 | 长*宽*高 | 4590*1480*2100mm |
|  | 额定乘员（人） | 11人 |
|  | 最大行驶速度km/h | 30km/h |
|  | 续驶里程km | 80—100km（平路） |
|  | 整车载荷 | 1000kg |
|  | 整车重量（含电池） | 1120kg |
|  | 安全爬坡度 | 25% |
|  | 刹车稳定性 | 1.88m |
|  | 驻坡性能 | 20% |
|  | 最小转弯半径（m） | 5.5m |
|  | 最小离地间隙 | 180mm |
|  | 轴距 | 2680mm |
|  | 轮距 | 前1280/后1320mm |
|  | 制动距离 | 4.9m |