## 厦门大学嘉庚学院设备询价函

采购项目：艺术设计系多媒体图形色彩教学显示一体机采购

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：何老师0596-6288492  江老师0596-6288791  叶老师 0596—6288725

邮箱：hxbqh@xujc.com       jiangtk@xujc.com      wnye@xujc.com

传真：0596—6288224

- 采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢化玻璃表面 多媒体图形色彩教学显示大屏一体机 | 详见附件 | 台 | 6 |  |  |

报价总计金额（大写）：                        （单位盖章）

报价人及联系方式：

保   修   期：

二、报价注意事项：

## 本次报价为现场报价。报价单位将其报价资料装入档案袋密封，报价资料每页都盖公章（或者总的盖骑缝章），档案袋密封处加盖公章（一式二份）。请于2019年8月21日9:30派代表亲赴厦门大学嘉庚学院主3#903办公室进行现场报价，迟到报价作废。

## 本次报价内容必须为电脑打印，手填内容无效作废（落款签字处须为手写签字）。

## 报价金额包括开票含税价、运费（送货上门）、安装、调试、保修等一切费用。

## 安装要求：（1）设备安装需采用正规电视架，按照规定安装程序进行固定安装，保障设备正常使用过程中不脱落不掉落 。（2）此次一体机设备需要与多媒体设备实现对接，由多媒体讲台中控统一控制管理，需要做好与多媒体中控的对接安装。

## 报价资料中必须包含所报设备的品牌、型号规格、技术参数等详细信息。并对到货时间、安装、调试及售后服务等进行详细承诺说明。

## 报价资料中必须包含报价一览表、所报产品的详细清单、技术参数偏离表、产品彩图、售后服务承诺书、法定代表人对报价代表的授权书等相关详细资料，以便我校进行审核。

## 报价金额以大写金额作为最终标准。

## 我校根据所报产品质量、品牌、规格、型号、技术参数、售后服务、价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的供货单位。

## 付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。验收合格后20个工作日内支付总价的95%，余5%作为售后服务保证金，待保修期满，若设备无在修状态且乙方保修期内无违约行为，凭用户验收报告一次性支付5%金额，否则予以扣留。

## 本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2019年8月14日

附件：

| 名 称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 钢化玻璃表面 多媒 体图形色彩教学显示大屏一 体机 | 一、整体设计： 1.整机尺寸≥55英寸，原装进口LED 液晶A规屏；带防眩光钢化玻璃；显示屏具有电子白板功能，书写方式：手指、触摸笔或非透明物体。首点响应时间≤6毫秒连续响应时间≤2毫秒定位精度：±0.5mm。 2. 超窄边框轻量设计，左右及上边框≤18mm，整机重量≤36KG，满足不同环境的安装需要；背部设有2个及以上安全把手，方便安装和拆卸；必须根据实际免费提供牢固安全的大屏挂墙的安装配件及服务。 3.采用铝合金金属面框，拒绝钣金、塑料等前面框（散热性能好，不易变形，有效保护触控单元），且机身外壳防盐雾等级达到十级，避免长期使用过程中生锈老化； 4.整机具备3路前置双通道USB接口 ，同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需被区分。其中有3路为3.0； 5.前置按键：前置9组覆膜式触摸物理按键，其中一键支持电视、电脑、节能三键合一，节能待机后可敲击屏幕唤醒；另有一组单独PC按键，可独立开关；两组按键都伴有信号灯光指示，直观提示设备运行状态，操作方便快捷方便多场景使用。 6.网络共享：整机只需连接一根网线即可实现安卓端和PC端同时联网，无需二次连接； 7.无产品信号端子口具有抗静电干扰功能,确保外连设备间的信号稳定及设备安全。 8.具有防雷击4级要求，产品在雷雨天气也能正常使用，保证老师课堂教学不受环境影响。 9. 整机MTBF≥120000小时（提供权威第三方检测报告并加盖厂家公章）。 10.整机防护等级满足IP65登记防固体异物、粉尘、防水要求（提供权威第三方检测报告并加盖厂家公章） 11.整机可在停滞使用状态下，一键节能90%，以响应国家佳能减排及最新采购法节能的号召（提供权威第三方检测报告并加盖厂家公章）。 12.整机智能亮度调节：可根据外界环境光亮度和显示内容的亮度变化调整背光灯管亮度，为防止亮度快速变化影响师生视力，亮度变化需呈渐变效果，缓慢调节，以适应肉眼观看，进而最大限度保护师生视力。（提供权威第三方检测报告并加盖厂家公章）。 13.必须提供1.2米伸缩不锈钢电子白板教鞭教棒触摸屏专用教学笔, 必须提供原装或秋叶原双磁环抗干扰25-30米2.0版高速数字高清HDMi信号线8条。 14.主机的电源供电必须改造为由教室内讲台进行供电及断电模式，必须根据实际改造防范学生私自供电措施，保证信息宣传安全。 二、整机参数： 1.屏体参数：尺寸≥55英寸，原装进口LED 液晶A规屏，显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°。 2.屏幕分辨率：图像物理高清分辨率3840 * 2160 ，满足4K显示要求 3.智能遥控器：整机配备智能遥控器，除具备普通电视遥控功能，还人性化设计电脑键盘常用的F1—F12 功能键及 Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows 等快捷按键，可实现一键开启电子白板软件、一键锁定/解锁触摸、一键切换分辨率、一键切换显示模式、一键黑屏待机、PPT 上下翻页、PPT退出等功能。 4.输入：网络端口≥1，HDMI≥2，RS232串口≥1，RF(ATV+DTV)≥1，视频≥2，VGA≥2，分量≥1，音频≥1，TF卡≥1；前置端子： HDMI/MHL≥1二合一，PC/TV USB3.0≥1，PC/TV USB2.0≥2,Touch USB≥1。 5.输出端口：SPDIF≥1，AV≥1，VGA≥1。 6.音响效果：前置式悬浮音响设计，可实现反射式环绕音效，输出功率：15W×2。 7.休眠和通道自定义：支持休眠定时和开机通道自定义，且开机通道设定后具有记忆功能。 8.支持纯硬件高清解码技术，支持超高清H.265解码 9.具备自动优化图像运动功能，可有效解决图像抖动问题，保证用户观看使用效果 10.整机系统具备高清电视处理能力，高清画质输出，保证用户显示效果 保修：整机所有配件至少三年官方原厂提供盖公章的所有主机硬件原厂保修纸质证明函）免费上门服务和免费配件更换服务，若交货后查出非五年原厂保修，无条件退货并根据资产管理要求处罚。 |

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2019年8月12日