## 厦门大学嘉庚学院设备询价函

报价单位：

采购项目：互换性与测量技术实验室设备采购

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：姜老师 0596—6288524   蔡老师0596—6288576

邮箱：jiangwei@xujc.com    cailiying@xujc.com

传真：0596—6288224

- 基本要求和数量

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌及型号 | 单价（元） | 总价（元） | 保修期 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 偏摆检查仪 | 2台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 测量用平台 | 3个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 量块 | 3套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 立式光学比较仪 | 3台 |  |  |  |  |  |
| 合计总价： |

联系方式：

二、报价注意事项：

## 本次报价为现场报价。报价单位将其报价资料装入档案袋密封，报价资料每页都盖公章（或者总的盖骑缝章），档案袋密封处加盖公章。请于2019年2月25日10：00派代表亲赴厦门大学嘉庚学院主3#903办公室现场报价，迟到报价作废。

## 本次报价内容须为机打，手填内容无效作废。

## 报价包括开票含税价、运费（送货上门）、安装、调试、保修等一切费用。

## 报价资料中必须包含所报物品的品牌、型号规格、技术参数等详细信息。并对到货时间、安装、调试及售后服务等进行承诺说明。所有物品必须为全新原装正品货物，甲方收到货物后将进行逐项检查核对。

## 报价金额以大写金额作为最终标准。

## 报价文件分正本和副本，报价文件上要明确注明“正本”或“副本”，若正本和副本有差异，以正本为准。

## 设备保修为整台设备原厂保修至少2年。

## 我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的设备。

## 付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。验收合格后20个工作日内支付总价的95%，余5%作为质保金，待保修期满，若设备无在修状态，一次性支付，否则予以扣留。

## 本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2019年1月23日

具体参数如下：

| 序号 | 货物名称 | 详细的技术参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 偏摆检查仪 | 该设备主要用于检测轴类、盘类另件的径向、圆跳动和端面圆跳动，产品设计新颖，美观大方，精度高操作极为方便。 1.莫氏2号顶尖60°锥面对莫氏锥的径向圆跳动≤0.005mm； 2.顶尖轴线在100mm范围内对导轨的平行度（水平垂直方向）≤0.006mm； 3.被测零件最大直径≤270mm； 4.测量长度500mm； 5.测量长度500mm，中心高170mm,测量直径270mm，平行方向精度≤3μm，垂直方向精度≤3μm； 6.直线度控制在≤0.005、垂直精度≤0.003、平行精度≤0.01； 7.本设备包含配套的表架； 8.偏摆检查仪的颜色：绿色。 |
| 2 | 测量用平台 | 1.规格：600 mm×500 mm×80-100mm； 2.精度：1级； 3.平面度公差：14μm； 4.高强度铸铁：HT200-300； 5.工作面硬度HB170-240； 6.经2次以上人工处理、精度稳定、耐磨性好； 7.材质为铸铁。 |
| 3 | 量块 | 1.尺寸1～100； 2.等级1级； 3.一组有38块； 4.质量1.5KG左右； 5.产品精度符合标准：DIN874 T2NF E 11-104； 6.量块的精度以标准温度20°C为准。符合国家标准GB/T6093-2001； 7.测量面的尺寸精度高，表面粗糙度低，研合力好，尺寸稳定，在非测量面采用激光标记的先进工艺，字型美观、清晰； 8.测量面的尺寸精度高，表面粗糙度低，研合力好，尺寸稳定。 |
| 4 | 立式光学比较仪 | 1.测量范围（mm）：0~180 2.工作台圆形平面工作台（mm）：φ88 3.圆形带筋工作台：φ88 mm 4.方形带筋工作台：142 mm×130 mm 5.辅助工作台测轴与测帽配合的外径尺寸：φ6g6 6.小三点工作台平行度允差：0.0015mm 7.仪器精度指标示值误差：60μm范围内±0.20μm 8.超过60μm范围为±0.25μm 9.示值稳定性：0.1μm 10.投影光学计管 :分划板分度值：0.001mm 11.分划板分度范围：±0.1mm 12.测量力：2±0.2 N 13.零位调节范围：20格 14.测量杆的自由升降距离：0.5mm 15.投影光学计管外径配合尺寸：φ28h6 16.测量杆与测帽配合的外径尺寸：φ6g6 17.环境要求室温：20℃±3℃ 18.相对湿度：≤60% 19.仪器质量：约21kg 20.仪器外形尺寸：长约340 mm×宽约160 mm×高约750 mm |