附件：采购清单及参数要求表

| 序号 | 设备 型号 | 规格型号及技术参数 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86英寸钢化玻璃表面户外大屏宣传一体机 | 一、整体设计： 1.整机尺寸≥85英寸，原装进口LED 液晶A规屏；带防眩光钢化玻璃； 2. 整机具备Windows和Android双系统，只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。（提供国家级CNAS认证检测报告）； 3.采用铝合金金属面框，拒绝钣金、塑料等前面框（散热性能好，不易变形，有效保护触控单元），且机身外壳防盐雾登记达到十级，避免长期使用过程中生锈老化； 4.整机前置常用外接接口，至少保证1路HDMI、1路USB -TOUCH、1路USB3.0、2路USB2.0。且前置USB接口都支持Windows、Android双系统智能读取； 5. 整机具备至少 3 路前置双通道 USB 接口,同一个 USB 接口支持同时在 Windows 及 Android 系统下被读取，其中至少有一路为 USB3.0； 6. 整机系统具备高清电视处理能力，4K 高清画质输出，使画面亮丽、清晰、流畅，保证显示效果；且具有自动优化运动图像功能,可有效解决图像抖动问题。（提供国家级CNAS认证检测报告）； 7．一体机产品支持纯硬件高清解码技术，支持超高清H.265解码； 8．对光线漫反射处理,防止反光；整机具备防眩光和防划伤钢化玻璃，透过率≥93%，光泽度（AG）面80±15，雾度5%-14%，表面硬度≥7H； 9．整机遥控器支持电脑键盘常用的 F1—F12 功能键及 Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows 等快捷按键，可实现一键开启电子白板软件、一键切换分辨率、一键切换显示模式、PPT 上下翻页、PPT 退出等功能。（提供国家级CNAS认证检测报告）； 10. 产品必须具备防雷击4级能力、阻燃V-0级、防盐雾能力等适应环境的能力，避免环境因素造成设备损坏； 11. 内置安卓嵌入式系统，不低于Android 6.0版本，高清智能8核处理器。机身内存为8G ROM，运行内存为2G RAM，并拥有128G可扩展存储； 12. 低蓝光保护，可有效过滤LED光源发出的可见光中含有的大量有害蓝光，保护视力健康； 13.自检和清理缓存：在无 PC 状态下，可一键清理机体本身系统内容，并可一键硬件自检，对网络、RTC、温度、光感、触摸、系统内存、OPS 等模块进行检测。（提供权威检测报告）； 14.网络共享：整机只需连接一根网线即可实现安卓端和PC端同时联网，无需二次连接； 15.机防护等级满足IP65登记防固体异物、粉尘、防水要求（提供权威第三方检测报告并加盖厂家公章）； 16.机可在停滞使用状态下，一键节能90%，以响应国家佳能减排及最新采购法节能的号召（提供权威第三方检测报告并加盖厂家公章）； 17.机智能亮度调节：可根据外界环境光亮度和显示内容的亮度变化调整背光灯管亮度，为防止亮度快速变化影响师生视力，亮度变化需呈渐变效果，缓慢调节，以适应肉眼观看，进而最大限度保护师生视力。（提供权威第三方检测报告并加盖厂家公章）； 18. 触摸点数：全通道支持二十点触摸及书写。（提供国家级CNAS认证检测报告），整机触摸免驱，兼容WINDOWS、安卓、Linux、Mac OS系统，无需安装驱动，完全支持多点操作协议。触摸屏有效识别高度小于2mm，当触摸物体距离玻璃外表面高度小于2mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸识别的精准性及减少误操作； 19. 须根据实际免费提供牢固安全的大屏挂墙的安装配件及服务。 电源需要全新布线并引入五楼强电间独立空开控制，网线需用6类线就近引入楼层弱电间。 二．内置电脑配置： 1.一体机采用抽拉式模块化电脑，采用标准 JAE-80PIN 连接器件模块化设计，标准 80 针接口，外部无任何连线，支持快速拆卸，与显示屏主板上显示接入口卡口标准必须一致； 2.CPU: ≥ INTEL I5;内存：≥ 8G;固态硬盘：≥128G; 内置WIFI模块。 3.支持 windows系统具备一键还原功能； 4.电脑MTBF≥120000小时； 5.独立非外扩展接口： 1路VGA,1路HDMI，4路USB2.0,1路USB3.0,1路RJ45； 三、整机参数： 1.屏体参数：尺寸≥85英寸，原装进口LED 液晶A规屏，显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°； 2.屏幕分辨率：图像物理高清分辨率3840 * 2160 ，满足数字全高清显示要求； 3.智能遥控器：整机配备智能遥控器，除具备普通电视遥控功能，还人性化设计电脑键盘常用的F1—F12 功能键及 Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows 等快捷按键，可实现一键开启电子白板软件、一键锁定/解锁触摸、一键切换分辨率、一键切换显示模式、一键黑屏待机、PPT 上下翻页、PPT退出等功能； 4.输入：网络端口≥1，HDMI≥2，RS232串口≥1，RF(ATV+DTV)≥1，视频≥2，VGA≥2，分量≥1，音频≥1，TF卡≥1；前置端子： HDMI/MHL≥1二合一，PC/TV USB3.0≥1，PC/TV USB2.0≥2,Touch USB≥1； 5. 前置2*15W双频喇叭：音箱式前置喇叭，原音无阻挡，音质效果好； 6.休眠和通道自定义：支持休眠定时和开机通道自定义，且开机通道设定后具有记忆功能； 8.支持纯硬件高清解码技术，支持超高清H.265解码； 9.具备自动优化图像运动功能，可有效解决图像抖动问题，保证用户观看使用效果； 10.整机系统具备高清电视处理能力，高清画质输出，保证用户显示效果； 保修：整机所有配件至少叁年官方原厂提供盖公章的所有主机硬件原厂保修纸质证明函）免费上门服务和免费配件更换服务，若交货后查出非叁年原厂保修，无条件退货并根据资产的管理要求处罚。 放置于人文教学楼内户外 | 1 | 套 |
| 2 | 极米H3 投影机 投影仪 | 品牌：H3 (XL03E) 投影光源：LED 1080P全高清，1900 ANSI流明全自动梯形校正 全局无感对焦 运动补偿提速 标准分辨率：1920X1080dpi 显示技术：DLP,对比度：3001-5000:1 投影画面尺寸：兼容最大分辨率 2K/4K 操作系统：安卓 U盘直播支持视频格式 支持：USB接口，USB 2.0*2， LAN*1 无线投影功能：支持MHL接口 支持蓝牙，支持VGA接口 支持：HDMI接口，DMI*2 ，HDMI 1支持ARC 投影方式：正投；背投；吊顶；平放 变焦，定焦，对焦，自动，左右梯形校正，自动 输入端子：DC*1、 HDMI *2， LAN*1，USB 2.0*2 投影镜头：高透光镀膜镜头，上下梯形矫正,自动 照度均匀度:98%;输出端子;Audio*1，Opitcal*1 系统内存:3GB,:显示芯片:0.47”DMD 存储容量:16GB,理器:Mstar 6A848 核心数量:4核64位,电气规格,噪音(dB):28dB（1米距离） 电源:AC200-240V,50Hz,扬声器:哈曼卡顿 整机功耗(W):150-180W 保修期：整机所有配件原厂保修一至三年 | 1 | 套 |
| 3 | 钉钉明会议盒子 | 明会议盒子，钉钉智能投屏支持各种办公会议室场景，支持电视及投影仪等设备 CPUAmlogicS905M2 GPUMali-450 mp5 最高输出分辨率1080P 操作系统Android5.1 内存+闪存1G+8GB WiFi2.4/5G 802.11 b/g/n/ac 2X2 蓝牙BT4.1 电源输入5V 2A HDMI1.4bx1 USB2.0x1 | 2 | 个 |