## 厦门大学嘉庚学院采购项目询价函

采购项目：公共及专业教室、音乐厅多媒体设备采购

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：蔡老师 0596-6288886    姜老师0596-6288524

邮    箱：cailiying@xujc.com         jiangwei@xujc.com

传真：0596-6288224

- 采购项目的基本要求

- 采购清单：

| 序号 | 项目 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕布 | 电动幕 红叶 120英寸 幕布类型：电动幕 幕布材质：白玻璃纤维 对角线： 120英寸 幕布比例：4：3 视角：扩散广视角160度（含）以上，（80±”L/R） 增益：1.1倍以上 外壳：采用八角型铁制罩壳，美观大方，坚固耐用 保修期：产品整机≥3年 注：该批次用于替换原有150寸幕布，费用必须包含搬运、配套打孔安装及相应材料等。 地点：主2#205、206、306、307 | 4套 |
| 2 | 移动幕布 | 品牌型号：纳米亚（Namias）NS-CNV200 产品名称：快速折叠投影幕布（带便携航空箱） 投影尺寸：200英寸 显示画面：16比9 宽*高：4.4*2.5米 投影方式：正投 幕面材质：4K纳米白软 视角：160° 边框材质：铝合金 独特设计：全铝框架，创新折叠，免工具安装，四边定位，人性支撑设计。 其它：支持4K&3D显示；保修期≥2年 地点：音乐厅 | 1套 |
| 3 | 移动幕布 | 品牌：纳米亚（Namias）NS-CNV120 产品名称：快速折叠投影幕布（带便携航空箱） 投影尺寸：120英寸 显示画面：16比9 宽*高：2.65*1.5米 投影方式：正投 幕面材质：4K纳米白软 视角：160° 边框材质：铝合金 独特设计：全铝框架，创新折叠，免工具安装，四边定位，人性支撑设计。 其它：支持4K&3D显示。 保修期≥2年 地点：音乐厅 | 2套 |
| 4 | 定压合并式功放 | 型号：Hivi/惠威 TP-120 额定功率：120W 信噪比：LINE》85dB MIC》72dB 输入灵敏度：AUX 250mV（非平衡）MIC 5mV（非平衡） 线性失真《1（100%功率） 频率响应：70Hz-18KHz（±3） 辅助输出：非平衡 输出调整率：《3dB 话筒输入≥3路；音频输入≥2路 保护：过载保护、短路保护、过温保护 保修期≥3年 每台须带长1.5-2.0M相应接口的秋叶牌音频线 地点：主4#117 5台，主2#101 2台，备用替换老旧设备 | 7台 |
| 5 | 定阻合并式功放 | 1. 品牌：惠威 2.额定功率：2×200W/8Ω 3. 频率响应： 20Hz~20KHz （+1 ~ -3dB） 4. 信噪比：≥80dB 5. 失真度：≤0.05% 6. 话筒输入≥3路(各路音量能单独调节)，含幻象电源供电，含无线话筒输入 7. 音频输入≥4路 8. 输 出 阻 抗：4欧~16欧 9. 放大器保护：过载保护、短路保护、过温保护 10. ★带3C认证 11. 保修期≥3年 备注：每台须带长1.5-2.0M相应接口的秋叶牌音频线 地点：主5#409 3台，备用替换老旧设备 | 3台 |
| 6 | 展台 | 品牌型号：恒变H320U 像素：320万彩色 镱头：F1.4-2.6，F=3.9-62.4mm 展示区域：最大 380*270mm 变焦：22倍光学、10倍数码 聚焦：自动/手动 信噪比：≥60bB 图像存储：≥16幅 辅光灯：环保LED灯 接口：RGB输入*1、RGB输出*2、HDMI*1、USB输出*1 电源：DC12V直流 保修期≥2年 地点：主2#101，主4#117 各1台 | 2台 |
| 7 | 笔型话筒 | 品牌型号：松下WX-4100/CH 单指向性电子电容式话筒 频率特性：100Hz ~ 10kHz 水晶控制PLL频率合成 无线功率：2mW 使用5号碱性干电池LR6(PG) 连续使用时：约10小时 保修期≥1年 | 25支 |
| 8 | 话筒接收器 | 品牌型号：松下WX-R801H 采用UHF频带 内置PLL无线接收器，可调节30个频点 双天线的分集式无线接收器 单频道，并可调节音量 一路音频输出端口，一路音频输入端口 保修期≥1年 | 15个 |
| 9 | 有线手持话筒 | 型号：Shure/舒尔 PGA58LC 传感类型：动圈 拾音模式：心形 频率响应：50Hz至16KHz 输出阻抗：150Ω 接口：三脚针专业音频（XLR），公插头 灵敏度（dBv/Pa）:-55 dBv/Pa 需带相应接口音频线长4米 配可升降桌面话筒支架 保修期≥2年 地点：主5#409 | 3支 |

- 保修期及供货期要求：

- 保修期按设备参数要求执行。

- 供货期要求为合同签订后20个日历日内到货安装、调试完毕。

- 报价注意事项：

      - 报价为开票含税价，包括税收、运输、安装调试、保修服务等一切含税费用。

      - 供货商提供的设施必须为全新货物。

      - 本次报价方式为现场报价。即由有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式两份，每页均需加盖公章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于2019年9月6日 上午09:30 前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼3号楼903#会议室，进行现场报价，迟到的报价将被拒绝。

      - 报价资料必须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。报价资料中必须包含法定代表人授权书、报价一览表、所报设备的名称、品牌、数量、型号、规格、技术参数等详细信息。并对到货安装、调试及售后服务等进行详细承诺说明。

      - 采购人有权在报价开始前公布最高控制价。

      - 我校根据各单位所报设备的产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的产品，不保证最低价中标。

      - 供货地点为厦门大学漳州校区各指定教室。

      - 保修期从验收合格之日起计算。

      - 付款方式：若总价不超过2万元，则甲方验收合格后的二十个工作日内一次付清；若总价超过2万元，则甲方验收合格后的二十个工作日内付款95%，余款5%作为售后服务保证金，待保修期满贰年，乙方无违约行为且设备无在修状况，甲方十个工作日内一次性付清，否则予以扣留。

      - 本次报价有效期为3个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2019年8月30 日